###### APARAT USG

###### DLA POTRZEB ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO

1 szt.

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| 1 | Producent | Podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji min. 2015 | Podać |  |

Uwaga!

W kolumnie „Parametry graniczne” TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak opisu lub zapis „Nie” w kolumnie „Oferowane parametry” będzie traktowany jako brak danego parametru konfiguracji przedmiotu zamówienia. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

| LP. | OPIS PARAMETRU | PARAMETRY GRANICZNE | Oferowany parametr podać TAK/NIE lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii z wewnętrznym systemem archiwizacji danych | TAK |  |
| 2 | Ciężar aparatu max. 70 kg | TAK |  |
| 3 | Szerokość aparatu max 50 cm | TAK |  |
| 4 | Monitor wysokiej rozdzielczości min 1000x700 pixeli, kolorowy, cyfrowy typu LED lub LCD o przekątnej ekranu min 17”. | TAK |  |
| 5 | Możliwość obrotu i pochylenia monitora względem pulpitu | TAK |  |
| 6 | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych. | TAK |  |
| 7 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej o minimum 160.000 kanałów przetwarzania. | TAK |  |
| 8 | Dynamika systemu > 250 dB | TAK |  |
| 9 | Minimum 3 aktywne, jednakowe, równoważne gniazda do podłączenia głowic obrazowych | TAK |  |
| 10 | Liczba obrazów w trybie B w pamięci dynamicznej CINE: minimum 7000. | TAK |  |
| 11 | Maksymalna długość filmu w pamięci CINE ≥ 180 s | TAK |  |
| II | OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |
| 1 | B-mode. | TAK |  |
| 2 | Doppler pulsacyjny (PWD). | TAK |  |
| LP. | OPIS PARAMETRU | PARAMETRY GRANICZNE | Oferowany parametr podać TAK/NIE lub opisać |
| 3 | Funkcja HPRF | TAK |  |
| 4 | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze pulsacyjnym ≥ 7,5 m/s. | TAK |  |
| 5 | Regulacja wielkości bramki PW-dopplera min. 1-15 mm. | TAK |  |
| 6 | Korekcja kąta w zakresie minimum ± 85º | TAK |  |
| 7 | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku | TAK |  |
| 8 | Triplex-mode (B+CD+PWD). | TAK |  |
| III | OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE |
| 1 | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości. | TAK |  |
| 2 | Pomiary ginekologiczne: macica (długość, szerokość, wysokość) objętość jajników (z trzech wymiarów liniowych) endometrium długość szyjki macicy pomiary pęcherzyków tętnice jajników: PS, ED,PI, RI | TAK |  |
| 3 | Automatyczny obrys spektrum dopplerowskiego i automatyczne wyznaczenie parametrów przepływu (min. Vmax, Vmin, PI, RI, HR). | TAK |  |
| 4 | Pomiary i kalkulacje położnicze (w tym dla ciąży mnogiej ): pomiary biometryczne, AFI, waga płodu,. | TAK |  |
| 5 | Automatyczne pomiary biometryczne (BPD, AC, HC, FL) | TAK |  |
| 6 | Pomiary kardiologiczne | TAK |  |
| 7 | Raport z badania położniczego. | TAK |  |
| 8 | Graficzna prezentacja pomiarów na siatce percentylowej. | TAK |  |
| 9 | Pomiar IOTA – do procentowej oceny wystąpienia zmian nowotworowych guzów jajnika | TAK |  |
| IV | GŁOWICE |
| A | GŁOWICA CONVEX 2D do badań położniczych – rok produkcji min. 2014 | TAK, podać typ głowicy |  |
| 1 | Zakres częstotliwości obejmujący przedział min 2,0 – 5,0 MHz +/- 05 MHz | TAK, podać zakres |  |
| 2 | Kąt obrazowania w trybie B minimum 55º | TAK, podać |  |
| 3 | Głębokość obrazowania minimum 30 cm | TAK, podać |  |
| 4 | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) | TAK |  |
| LP. | OPIS PARAMETRU | PARAMETRY GRANICZNE | Oferowany parametr podać TAK/NIE lub opisać |
| 5 | Obrazowanie harmoniczne na minimum 3 parach częstotliwości | TAK, podać częstotliwości |  |
| 6 | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego minimum 3 różne częstotliwości | TAK, podać |  |
| B | GŁOWICA ENDOVAGINALNA 2D do badań położniczych i ginekologicznych - rok produkcji min. 2014 | TAK, podać typ głowicy |  |
| 1 | Zakres częstotliwości obejmujący przedział min 4,0-10,0 MHz +/- 1 MHz | TAK, podać zakres |  |
| 2 | Obrazowanie harmoniczne na minimum 3 parach częstotliwości | TAK, podać częstotliwości |  |
| 3 | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) | TAK |  |
| 4 | Kąt obrazowania w trybie B minimum 160º | TAK, podać |  |
| 5 | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego minimum 3 różne częstotliwości | TAK, podać |  |
| V | ARCHIWIZACJA |
| 1 | Videoprinter monochromatyczny formatu A6, sterowany z pulpitu ultrasonografu i zamontowany w przedniej części aparatu. | TAK |  |
| 2 | Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym HDD o pojemności minimum 450 GB i wbudowanym napędzie DVD-R/RW. | TAK |  |
| 3 | Możliwość kopiowania archiwum (obrazy, filmy, wyniki pomiarów, raporty) na płyty DVD i zewnętrzne dyski HDD o pojemności minimum 300 GB przez gniazdo USB | TAK |  |
| 4 | Zapis obrazów na płytach DVD w formatach: jpeg, avi (MPEG-4), mov, DICOM | TAK |  |
| 5 | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg. Gniazdo USB z przodu aparatu | TAK |  |
| 6 | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie DVI-D lub HDMI. | TAK |  |
| VI | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY |
| 1 | Głowica objętościowa typu convex o zakresie częstotliwości minimum 1,5-5 MHz +/- 05 MHz, z minimum 192 kryształami tworzącymi obraz i kącie pola obrazowania minimum 75° | TAK, podać typ i odpowiednie parametry |  |
| 2 | Obrazowanie 3/4D | TAK |  |
| 3 | Ilość linii obrazowych w pojedynczym obrazie B ≥ 1000, ilość obrazów w trybie B składających się na obraz 3D ≥ 4000, prędkość obrazowania 4D ≥ 40 obrazów 3D/s | TAK-podać wartości |  |
| LP. | OPIS PARAMETRU | PARAMETRY GRANICZNE | Oferowany parametr podać TAK/NIE lub opisać |
| 4 | Głowica objętościowa typ vaginalna o zakres częstotliwości obejmujący przedział min 5,0-10,0 MHz +/- 1 MHz, kącie obrazowania w trybie B min 175° | TAK- podać wartości |  |
| 5 | Oprogramowanie archiwizacyjne na zewnętrzny komputer PC z oceną ryzyka aberracji chromosomowych w pierwszym trymestrze w/g wytycznych Fetal Medicine Fundation w Londynie - sieciowe przesyłanie wyników pomiarów i obrazów pomiędzy aparatem USG i komputerem PC - polska wersja językowa - generowanie raportów - wydruk raportu na drukarce | TAK, podać nazwę |  |

WARUNKI  GWARANCJI  I  SERWISU

Uwaga!

Brak opisu lub zapis „Nie” w kolumnie „Oferowane warunki” będzie traktowany jako brak spełnienia warunku granicznego. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp | Warunki gwarancji i serwisu | Warunek graniczny | Oferowane warunki (podaje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna obsługa serwisowa napraw oraz przeglądy okresowe - konserwacje (wraz z elementami wymienianymi – nie określanymi w instrukcji obsługi jako elementy zużywalne) w okresie gwarancji dokonywane przez autoryzowany serwis producenta, wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilość godzin pracy, itp. | TAK |  |
| 2 | Czas usunięcia usterki/awarii od momentu przyjęcia zgłoszenia | max. 48 godzin |  |
| 3 | W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 2 dni - Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do dostarczenia urządzenia zastępczego - takiego samego typu - na czas trwania naprawy. Zamawiający nie ponosi z tego tytułu ewentualnych dodatkowych kosztów | TAK |  |
| 4 | W przypadku awarii - naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy w siedzibie Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 5 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju | TAK |  |
| 6 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę tego samego elementu lub podzespołu na nowy: dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3-ciego uszkodzenia - wymiana elementu lub podzespołu na nowy | TAK |  |
| 7 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia | min. 10 lat od daty dostawy |  |
| 8 | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski – wskazać przeznaczony dla Zamawiającego (najbliższy) punkt napraw pogwarancyjnych (adres, telefon, e-mail) | Podać |  |